## Slide 1
학번: 2019012825
이름: 한승완
담당교수님: 임동균 교수님
SU2 보고서 10주차

## Slide 2
Unconstrained shape design of a transonic inviscid airfoil at a cte. AoA

## Slide 3
Fig.1 SU2
◆ 해석 결과
• Leading-edge suction
Optimized 에어포일이 NACA 0012보다 더 강한 초기 가속을 보이며
상부면 suction peak가 더 깊게 형성됨
→ 초기 양력 생성 능력 향상
• 중간 구간 압력 분포 (0.1 < x/c < 0.5)
Optimized는 NACA 0012보다 압력 분포가 완만하며 plateau 구간이 형성
→ 압력 기울기 감소로 유동 분리 위험 감소
→ 안정적인 부착 유동 유지
• Shock 위치 및 강도 (약 x/c ≈ 0.55~0.6)
NACA 0012는 강하고 급격한 shock 발생
Optimized는 shock 강도가 낮고 shock 위치가 약간 뒤로 이동
→ 고속 영역에서 파형 저항(drag due to shock) 감소 효과
• 후연부 압력 회복 (0.6 < x/c < 1.0)
Optimized는 압력 회복이 NACA 0012보다 다소 완만
→ 압력 회복 과정에서 유동 안정성이 높음
→ 후연부 손실 감소
• 하부면 압력 분포
두 에어포일 모두 유사하지만 Optimized는 약간 높은 압력을 유지
→ 전체적인 양력 계수 증가에 기여

## Slide 4
Fig.2 SU2
Fig.3 SU2 Tutorials
직접 해석 결과와 SU2 튜토리얼 결과 비교
직접 수행한 최적화 결과와 SU2 튜토리얼의 Cp 분포는 전체적인 경향은 유사하지만, 상부면 압력 분포에서 뚜렷한 차이가 나타난다.
먼저, 직접 해석에서는 Optimized 에어포일의 leading-edge suction peak가 더 깊게 형성되었다. 이는 전연 곡률 또는 캠버 변화가 더 크게 적용되어 초기 양력 증가 효과가 강조된 최적화 결과임을 의미한다. 반면 SU2 튜토리얼 결과는 suction을 상대적으로 완만하게 유지하며 보다 안정적인 압력 분포를 보인다.
중간 영역(x/c 0.1~0.5)에서도 차이가 나타난다.
직접 해석은 압력 plateau가 전체적으로 더 낮은 위치에서 형성되어 압력 기울기가 줄어들고 양력 증가 효과가 더 크게 나타난다.
SU2 튜토리얼의 plateau는 보다 완만하여 보수적인 최적화 경향을 보여준다.
Shock 영역에서도 두 결과는 다른 특징을 가진다.
튜토리얼에서는 shock가 약해지고 뒤쪽으로 이동하는 것이 명확하지만,
직접 해석에서는 shock가 비교적 강하고 발생 위치도 앞쪽에 형성된다.
이는 해석 설정 및 최적화 변수 차이가 반영된 결과이며,
직접 해석이 suction 강화와 양력 증대를 더 우선시한 형태임을 의미한다.
종합적으로, 직접 수행한 최적화는 양력 증가 성향이 더 강한 “공격적 최적화” 결과이며, SU2 튜토리얼은 shock 완화와 안정성을 중시한 “보수적 최적화” 결과로 정리할 수 있다.

## Slide 5
fig.4 Su2
◆ Drag Optimization 수렴 해석 결과
위 그래프는 최적화 과정에서 Drag 값이 평가(iteration)마다 어떻게 감소하는지를 보여준다. 초기 Drag는 약 0.022 수준으로 시작하지만, 첫 3~5회 평가에서 급격하게 감소하여 전체 Drag의 대부분이 빠르게 줄어든다. 이는 설계변수의 초기 변형이 Drag 민감도가 높은 구간을 효과적으로 탐색했음을 의미한다.
이후 평가 횟수가 증가함에 따라 Drag 감소율은 점차 완만해지며, 약 10회 이후부터는 값이 안정적으로 수렴하는 형태를 보인다. 최종 Drag는 약 0.001 수준에서 유지되며 추가 평가에서도 큰 변화가 나타나지 않는다. 이는 최적화 알고리즘이 충분히 안정된 최소값 근처에 도달했음을 확인시켜준다.
결론적으로, 본 최적화 과정은 빠른 초기 개선과 안정적인 후반 수렴 특성을 모두 만족하며, Drag 최소화 목적을 성공적으로 달성한 것으로 판단된다.

## Slide 6
fig.5 Su2
Fig.6 SU2 Tutorials
◆ Drag 수렴 비교: 직접 해석 결과와 SU2 튜토리얼
SU2 튜토리얼의 Drag 수렴 그래프와 직접 수행한 해석 결과는 전반적인 경향이 매우 유사하다. 두 경우 모두 초기 Drag가 약 0.02 수준에서 시작해 3~5회 평가 동안 급격히 감소하며, 이후 거의 0에 가까운 값으로 수렴한다.
차이점은 수렴 속도와 Drag의 잔차 수준에서 나타난다. 너의 해석에서는 4~5회 평가 이후 Drag가 매우 작은 값으로 안정되며, 이후 변화 폭도 거의 없는 형태를 보인다. 반면 튜토리얼 그래프는 5회 이후의 감소가 조금 더 완만하게 이어지며 최종 수렴 값도 약간 높은 수준에서 유지된다.
이 차이는 격자 구조, 설계변수 범위, 초기 형상 등이 서로 다르기 때문에 발생할 수 있는 정상적인 차이이다. 종합적으로, 너의 최적화가 튜토리얼보다 더 빠르고 더 낮은 Drag 수준으로 수렴하는 결과를 보여주며, 초기 설계변경이 Drag 감소에 매우 효과적으로 작용했음을 의미한다.